# КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA

# ЈКП “ПРОСТОР“ СОМБОР

Број: 3/133-1-17

Датум: 21.03.2017

ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина)

# ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

# ЈАВНА НАБАВКА ЈНОП 04/2017

# ЈАВНО ОТВАРАЊЕ

25.04.2017.ГОДИНЕ У 11,30 ЧАСОВА

# У ПРОСТОРИЈАМА ЈКП „Простор“ Сомбор

# Трг Цара Лазара 1, Грашалковићева палата,Сомбор

Понуде које се достављају непосредно односно лично, путем брзе поште или другим начином личног уручења доставити на адресу: Сомбор, Трг Цара Лазара 1 , Грашалковићева палата где се налази комерцијални сектор. Уколико се понуде шаљу редовном поштом која се подиже у поштанском фаху назначити ЈКП „Простор“ Сомбор,  адресу седишта предузећа а то је 25101 Сомбор, Раде Дракулића 12

март  2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНОП 04/2017 број 1/90-17 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНОП 04/2017 број  1/91-17, припремљена је:

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина)

ЈНОП 04/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Технички опис радова | 4 |
| IV | Техничка документација и планови | 7 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14 |
| VII | Образац понуде и предмер радова | 24 |
| VIII | Модел уговора | 34 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 38 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 39 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 40 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 41 |
| XIII | Oбразац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. ст.1 Закона о јавним набавкама | 42 |
| XIV | Oбразац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ст.1 Закона о јавним набавкама | 43 |
| XV | Oбразац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 76. Закона о јавним набавкама | 44 |
| XVI | Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова | 46 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР

Адреса: седиште ул. Раде Дракулића 12,  25101 Сомбор

Интернет страница: www.prostorsombor.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови ЈНОП 04/2017 је – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина)

Редни број јавне набавке у плану јавних набавки 2017 - 1.3.3

Актуелна верзија је друга измена и допуна плана јавних набавки 2017

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Марио Просеница, службеник за јавне набавке

Е - mail адреса: mprosenica@prostorsombor.rs

# II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНОП 04/2017 је – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина)

45233141 радови на одржавању путева, 45233253 радови на површинском слоју пешачких стаза

# III  ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА Радови на одржавању градских улица се изводе према редоследу и динамици које одређује инвеститор. Тај редослед радова је следећи: Крпљење ударних рупа на постојећим асфалтним коловозима. Поправка тротоара одговарајућом асфалтном мешавином. Радови мањег обима који су битни за функционисање и безбедност саобраћаја на постојећим саобраћајницама и тротоарима, и посебно функционисање одводње атмосферске воде са коловоза и тротоара. Ојачања – преслвлачења постојећих асфалтних коловоза новим слојем асфалта. Поправка постојећих туцаничких и земљаних коловоза и банкина Остали радови предвиђени уговором, које у свему одређује инвеститор. Извођач је дужан да, у складу са врстом и обимом радова који се обављају, ангажује одговарајућу радну снагу, механизацију и транспортна средства како би се радови извели безбедно, квалиитетно и на време. Извођач је такође дужан да благовремено инвеститору достави све потрбне доказе да је све радове извео квалитетно и у складу са важећим стандардима и да је при томе користио квалитетне материјале. Ојачање (пресвлачење): обнова постојећег застора. Радови се односе на радове на наношењу новог слоја асфалта, по целој ширини коловоза. У склопу радова обухвата се справљање, транспорт и уградња асфалт бетона АБ-8 или АБ-11s финишером, чишћење подлоге компресором и прскање полустабилном битуменском емулзијом 0.50kg/m2, од чега се део радова односи на радове, уз претходно стругање старог асфалта глодалицом. Асфалтна мешавина и материјали који улазе у њен састав морају да задовоље услове које прописују важећи стандарди, а извођач је дужан да докаже стандардима предвиђен квалитет употребљених материјала и уграђене асфалтне мешавине кроз атесте за материјале и извештаје о претходним и текућим испитивањима. Обрачун се врши по тони уграђене асфалтне мешавине. Поправка оштећења на коловозу. Радови се односе на поправку оштећења делова коловоза у виду ивичних пукотина, мрежастих пукотина, ударних рупа, улегнућа и сличних оштећења. Поправка се врши слојем АБ-8 или АБ-11, уз претходно стругање старог асфалта глодалицом. Уграђује се нов слој АБ финишером уз претходно чишћење подлоге компресором, прскање битуменском емулзијом 0.50kg/m2. Ивице се опсецају, тако да буду вертикалне и равне и да опсећена површина заузима приближно правилан геометријски облик. Вишак материјала настао опсецањем се одвози на локацију одређену од стране Надзорног органа. Асфалтна мешавина и материјали који улазе у њен састав морају да задовоље услове које прописују важећи стандарди, а извођач је дужан да докаже стандардима предвиђен квалитет употребљених материјала и уграђене асфалтне мешавине кроз атесте за материјале и извештаје о претходним и текућим испитивањима. Обрачун се врши по тони уграђене асфалтне мешавине. Санација (крпљење) ударних рупа на асфалтним коловозима асфалт-бетоном АБ-8 или АБ-11. Радови обухватају ручно или машинско крпљење ударних рупа на асфалтним коловозима, а које од тих крпљења ће се изводити зависи од величине, положаја у профилу коловоза ударне рупе и локације коловоза. Начин крпљења ударних рупа, према наведеним критеријима, одређује инвеститор – Надзорни орган. Након што надзорни орган одреди локације, машинско крпљење ударних рупа се врши возилом – машином за крпљење ударних рупа „Патцхер“, „Савицо“ и сл., комплетно са радом и материјалом. Ручно крпљење ударних рупа обухвата набавку одговарајућег материјала, производњу и превоз асфалтне мешавине, опсецање ивица ударних рупа малом глодалицом, компресором или тестером за сечење асфалта тако да буду вертикалне и да заузимају правилан геометријски облик, чишћење (издувавање нечистоћа и прашине) компресором, прскање – мазање целе површине и ивица ударне рупе битуменском емулзијом, утовар и одвоз опсеченог материјала и уградња асфалтне мешавине. Асфалтна мешавина и материјали који улазе у њен састав морају да задовоље услове које прописују важећи стандарди, а извођач је дужан да докаже стандардима предвиђен квалитет употребљених материјала и уграђене асфалтне мешавине кроз атесте за материјале и извештаје о претходним и текућим испитивањима. Обрачун се врши по тони уграђене асфалтне мешавине. Уградња асфалта на подлогу од туцаника. Радови се односе на справљање, транспорт и уградњу слоја БХНС 16 или БНС 22, на претходно припремљену подлогу од туцаника. Подлога се мора претходно припремити, у смислу нивелације и равности, односно допунити туцаником, те набити до потребне збијености, према важећим стандардима и захтевима инвеститора. Нови слој асфалтне мешавине одговарајуће дебљине, коју одређује надзорни орган, извођач може уградити тек када инвеститору докаже да изведена туцаничка подлога задовољава горе наведене критеријуме. Нови слој асфалтне мешавине се наноси машински – финишером у свему према важећим стандардима, а дебљину, ширину и нивелацију слоја одређује инвеститор према очекиваном саобраћајном оптерећењу и теренским условима. Асфалтна мешавина и материјали који улазе у њен састав морају да задовоље услове које прописују важећи стандарди, а извођач је дужан да докаже стандардима предвиђен квалитет употребљених материјала и уграђене асфалтне мешавине кроз атесте за материјале и извештаје о претходним и текућим испитивањима. Обрачун се врши по тони уграђене асфалтне мешавине. Пресвлачење тротоара асфалт бетоном. Радови обухватају справљање, транспорт и уградњу слоја ситнозрног асфалт бетона АБ-4. Предвиђено је да се део радова односи на ручну, а део радова на машинску уградњу. Пре извођења радова мора се извршити чишћење подлоге компресором, сва потребна рушења постојеће издеформисане подлоге, засецање ивица, обнављање ивичњака као и одвоз порушеног материјала на локацију коју одређује инвеститор. Асфалтна мешавина и материјали који улазе у њен састав морају да задовоље услове које прописују важећи стандарди, а извођач је дужан да докаже стандардима предвиђен квалитет употребљених материјала и уграђене асфалтне мешавине кроз атесте за материјале и извештаје о претходним и текућим испитивањима. Обрачун се врши по тони уграђене асфалтне мешавине. Израда доњих носећих слојева. Радови се односе на набавку, довоз и уградњу у доњи носећи слој коловоза или тротоара: слоја рефулисаног или мајданског песка, слоја камене дробине гранулације од 0-31,5mm. Наведени материјали се транспортују на место уградње одговарајућим транспортним средствима, а уграђују у слој машински, уколико то услови на терену дозвољавају или ручно. Сви слојеви се збијају одговарајућим средствима за збијање до потребне збијености, одговарајућим средствима за збијање. Извођач је дужан да одговарајућим испитивањима односно атестима и извештајима, инвеститору докаже стандардима предвиђен квалитет уграђеног материјала и квалитет уградње. Обрачун се врши по м3 уграђеног и прописно збијеног материјала. Стабилизација банкина. Стабилизација банкина се врши каменом дробином, гранулације 0-31,5 мм или струганим асфалтом. У склопу радова су набавка транспорт и уградња у слоју од 10 cm, са набијањем до потребне збијености. Банкине се раде у нагибу од 4% усмереном од коловоза. Уколико теренски услови захтевају, пре наношења каменог материјала потребно је скинути вишак земљаног материјала са банкина и одвести га на локацију коју одређује инвеститор. Обрачун радова се врши по м3 прописно уграђеног и збијеног каменог материјала. Поправка земљаних банкина грејдером. Посао обухвата скидање вишка земље са банкина грејдером и одвоз исте на локацију коју одређује инвеститор. По потреби део земље се користи за допуну на деловима банкина где је то потребно. Банкине се изводе са нагибом од мин. 4% усмереним од ивице коловоза. Тако изведену банкину потребно је повбаљати глатким ваљком одговарајуће тежине и збити до тражене збијености коју ће одредити Надзорни орган у складу са важећим стандардима. Ширина банкина мин 1,0 м уколико то дозвољављју услови на терену. Обрачун радова се врши по м2 овако поправљене бљнкине. Ископ одводног јарка. Ископ одводног јарка се врши ровокопачем, са профилном или муљном кашиком. Нагиб косина јарка треба да буде 1:1, а просечна дубина дна јарка је 0,70m од ниже коте банкине. Ископани материјал се утовара у камион и одвози на депонију. Обрачун радова се врши по м3 самоникле ископане земље. Ископ земље за постељицу. Ископ се врши у земљи II и III категорије. Машински ископ земљаног материјала се врши ровокопачем. За постељицу тротоара се, по потреби, врши ручни ископ. Ископани материјал се утовара у транспортно средство и одвози на депонију, коју одређује инвеститор. Обрачун изведених радова се врши по м3 самоникле ископане земље. Ископ каналског рова. Ископ каналског рова се врши машински и ручно у односу 80% - 20%. Просечна дубина је 1,50m и ширинa 0,60m. Ископани материјал се утовара у транспортно средство и одвози на депонију, чију локацију одређује инвеститор. При ископу ровова водити рачуна о безбедности радника и пролазника. Обрачун узведених радова се врши по м3 ископане самоникле земље.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

# За ову врсту радова није потребна техничка документација.

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Кадровски капацитет:

| Ред. бр. | Стручна квалификација | Минимални број људи |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лице са важећом лиценцом одговорног извођача радова 415 , 412 , 418 или 812 | 1 |
| 2. | Лице грађевинске струке - ССС- техничар (пословођа) на градилишту | 1 |
| 3. | Радници за грађевинске послове | 10 |
| 4. | Радници - руковаоци грађевинских машина | 10 |
| 5. | Возачи теретних возила | 5 |
| 6. | Остали радници (механичари и сл.) | 5 |

- Технички капацитет

| Назив опреме | Минимално ком. |
| --- | --- |
| Асфалтна база | 1 |
| Финишер за асфалт , радна ширина мин. 6 m | 1 |
| Финишер за асфалт - мали за тротоаре , радна ширина до 3,5 m | 1 |
| Вибро - ваљак, глатки тежина 1-2 t | 1 |
| Вибро - ваљак, глатки тежина до 6 t | 1 |
| Вибро - ваљак, глатки тежина преко 8 t | 1 |
| Ваљак за асфалт са гуменим точковима | 1 |
| Утоваривач средње снаге (око 160 KS) | 1 |
| Грејдер | 1 |
| Комбинована машина (комбинирка „Skip“ и сл.) | 1 |
| Комбинована машина (комбинирка „BOB CAT“ и сл.) | 1 |
| Булдозер средње снаге (око 150 KS) | 1 |
| Ровокопач точкаш (тежине око 15 t, са муљном кашиком и кашиком за ископ ровова) | 1 |
| Аутоцистерна за воду | 1 |
| Велика Глодалица за асфалт мин. ширине 1m | 1 |
| Мала Глодалица за асфалт ширине до 0,5 m | 1 |
| Возило-машина за крпљење асфалтног коловоза (PATCHER, SAVALCO и сл.) | 1 |
| Термоконтејнер за превоз асфалтне масе капацитета око 10 t | 1 |
| Камиoн кипер носивости 10-20 t | 3 |
| Камиoн кипер носивости до 10 t | 2 |
| Полутеретно возило носивости до 3 t | 1 |
| Нисконосећа приколица за превоз машина носивости 25 t | 1 |
| Компактор са вибро-плочама („Унимаг“ и сл.) | 1 |
| Тестера за резање асфалта и бетона | 1 |
| Компресор са пикамером (уз могућност чишћења асфалта ваздухом под притиском) | 1 |
| Четка за чишћење коловоза | 1 |
| Вибро-плоча | 1 |
| Вибро-жаба | 1 |
| Вибро-јеж | 1 |
| Прскалица за прскање битуменске емулзије | 1 |

3) Пословни капацитет - Референце

Минимум два уговора на предметним пословима у претходне три године са минималним износом по уговору од 7.000.000,00 динара без ПДВ-а.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у складу са чланом 131г. Ст. 2. ЗЈН-а, доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је саставни елемент конкурсне документације. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 131 г. Ст. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у

поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Кадровски капацитет:

За одговорног извођача радова (минимум 1) треба доставити фотокопију лиценце, потврду о важењу лиценце, фотокопију уговора о раду и МА обрасца, односно уговор о ангажовању лица у којем ће бити наведен минамални  рок  ангажовања лица - не краћи од понуђеног рока за извођење радова.

За лица без лиценце (од ред.броја 2. до 6. у табели Кадровски капацитет) која су оспособљена за извођење радова на пословима одржавања путева потребно је доставити фотокопије уговора о раду и МА обрасца, односно уговоре о ангажовању лица у којем ће бити наведен минамални  рок  ангажовања лица - не краћи од понуђеног рока за извођење радова.

- Технички капацитет

За наведену опрему треба доставити доказ о власништву-уговор о купопродаји, или рачун, или инвентарска листа, или уговор о лизингу, закупу , са роком не краћим  од  уговореног рока. За возила којa се региструју доставити копију саобраћајне дозволе.

3) Пословни капацитет

За доказивање Референци потребно је доставити доказе за минимум 2 уговора за предметне послове закљученим у претходне три године са минималним износом од 7.000.000,00 динара без ПДВ-а и то фотокопије уговора и потврде наручиоца за сваки наведени уговор.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Обилазак локација на којима ће се вршити предметни радови  је обавезан и врши се на следећи начин: Заинтересовано лице подноси писмени захтев за обиласком локација на имејл адресу: mprosenica@prostorsombor.rs  . Наручилац ће у року од 3 дана од дана подношења захтева омогућити лицу обилазак локација о трошку наручиоца. Обилазак ће вршити представник наручиоца и заинтересовано лице заједно након чега ће наручилац оверити образац изјаве о обиласку локација које су предмет радова. Захтев за обиласком локација заинтересовано лице може поднети најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

# VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

# Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Понуде које се достављају непосредно односно лично, путем брзе поште или другим начином личног уручења доставити на адресу: Сомбор, Трг Цара Лазара 1 , Грашалковићева палата где се налази комерцијални сектор. Уколико се понуде шаљу редовном поштом која се подиже у поштанском фаху назначити ЈКП „Простор“ Сомбор,  адресу седишта предузећа а то је 25101 Сомбор, Раде Дракулића 12

са назнаком: ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР ,,Понуда за јавну набавку – Одржавање градских улица, ЈНОП 04/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.04.2017.године до 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

# Понуда мора да садржи:

- Доказе о испуњености услова из члана 75. - Изјава (XIII / XIV)

- Доказе о испуњености додатних услова - Изјава (XV)

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

- Образац понуде

- Предмер радова

- Модел уговора

- Образац структуре цене

- Образац трошкова припреме понуде (није обавезно приложити)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2 Закона

- Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова

Напомена: Сви обрасци дати у конкурсној документацији треба да буду попуњени, потписани и оверени печатом. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

# Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Измену, допуну или опозив понуде које се достављају непосредно односно лично, путем брзе поште или другим начином личног уручења доставити на адресу: Сомбор, Трг Цара Лазара 1 , Грашалковићева палата где се налази комерцијални сектор. Уколико се понуде шаљу редовном поштом која се подиже у поштанском фаху назначити ЈКП „Простор“ Сомбор,  адресу седишта предузећа а то је 25000 Сомбор, Раде Дракулића 12

са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Одржавање градских улица ,ЈНОП 04/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Одржавање градских улица ,ЈНОП 04/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Одржавање градских улица ,ЈНОП 04/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Одржавање градских улица ,ЈНОП 04/2017- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

# 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је максимално 45 дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана издавања фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

# 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 године рачунајући од дана завршетка  радова (што се констатује у грађевинском дневнику).

У случају да понуђач наведе краћи рок од 2 године понуда ће се одбити као неодговарајућа.

# 9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок почетка радова је одмах по закључењу Уговора, а рок завршетка радова биће прилагођен Програму и динамици коју одреди Наручилац радова током уговорног периода (до 15.11. 2017.године), а преко свог надзорног органа. Извођач је дужан да поступа по налогу Наручиоца одмах након издавања налога (што се евидентира у грађевинском дневнику), а не дуже од 5 радних дана од дана издавања налога (осим у случају оправданих разлога које потврђује стручни надзор уписом у грађевински дневник).

# 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви радови и материјали потребни за одржавање градских улица (коловоза, тротоара и бициклистичких стаза - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина) , како је дато у Предмеру радова.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде]. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуда ће бити одбијена као неприхватљива. II Изабрани понуђач је дужан да достави: Обезбеђење плаћања за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора], преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од рока важења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику  електронске поште са назнаком за јавну набавку ЈНОП 04/2017 на адресу наручиоца, на e-mail mprosenica@prostorsombor.rs - у временском интервалу од 7,30 до 15 часова, уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана. Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему  може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у случају из става 1. ове тачке, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је доставио референце са већим вредностима уговора. Уколико и тај критеријум буде једнак наручилац ће одлуку о додели уговора донети жребањем. Жреб ће се одржати јавно, а о месту и времену биће обавештени сви чије понуде буду у поступку жребања.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, којима интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 131д. Закона. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,

2) назив и адресу наручиоца,

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,

6) потврду о уплати таксе,

7) потпис подносиоца.

Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе,наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на следећи начин:

1) број рачуна: 840-30678845-06,

2) шифра плаћања: 153 или 253,

3) позив на број: 404-5/2016

4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: ЈКП»Простор»Сомбор; ЈНОП 04/2017;

5) назив уплатиоца;

6) корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 131д. и чл. 138. - 167.Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1 овог закона, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

# VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ПРЕДМЕР РАДОВА

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈНОП 04/2017 ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина)

# 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Понуђач уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

# Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈНОП 04/2017 ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина)

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде(не краћи од 30 дана) |  |
| Рок за извођење радова | до 15.11. 2017.године |
| Гарантни рок ( минимум 2 године) |  |

Рок почетка радова је одмах по закључењу Уговора, а рок завршетка радова биће прилагођен Програму и динамици коју одреди Наручилац радова током уговорног периода (до 15.11. 2017.године), а преко свог стручног надзора.

Исплата извршених радова ће се вршити према стварно изведеним количинама радова и јединичним ценама из прихваћене понуде, по ситуацијама (месечним и окончаној), овереним од стране стручног надзора.

Датум 					              Понуђач

# М. П.

# Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

# ПРЕДМЕР РАДОВА ЈНОП 04/2017

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина)

| ПОЗ. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ЈМ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.001. | Ојачање-пресвлачење коловозног застора наношењем новог слоја асфалт- бетона АБ8 или АБ11с по целој ширини коловоза или на делу коловоза. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, транспорт и уградњу асфалтне мешавине финишером уз претходно стругање слоја постојећег асфалта, чишћење подлоге компресором или четком, прскање очишћене подлоге полустабилном битуменском емулзијом 50кг/м2 и ваљањем уграђеног слоја до потребне збијености. Обрачун по тони уграђене асфалтне мешавине. | t | 420,00 |  |  |
| 01.002. | Ојачање-пресвлачење коловозног застора наношењем новог слоја асфалт- бетона АБ8 или АБ11с по целој ширини коловоза или на делу коловоза. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, транспорт и уградњу асфалтне мешавине финишером уз претходно чишћење подлоге компресором или четком, прскање очишћене подлоге полустабилном битуменском емулзијом 50кг/м2 и ваљањем уграђеног слоја до потребне збијености. Обрачун по тони уграђене асфалтне мешавине. | t | 445,00 |  |  |
| 01.003. | Поправка делова коловоза са оштећењима у виду ивичних пукотина, мрежастих пукотина, ударних рупа, колотрага, улегнућа и слићних оштећења и деформација, слојем асфалт-бетона АБ8 или АБ11 на делу коловоза, уз претходно стругање слоја постојечег асфалта глодалицом. Позиција обухвата справљање асфалтне мешавине, транспорт и уградњу новог слоја АБ, уз претходно стругање слоја постојећег асфалта, просечне дебљине 4цм, на оштећеном делу коловоза, чишћење огребане површине компресором или четком, прскање очишћене површине полустабилном битуменском емулзијом 50кг/м2 и ваљање уграђеног слоја до потребне до потребне збијености. Обраћун по тони уграђене асфалтне мешавине. | t | 85,00 |  |  |
| 01.004. | Санација (крпљење) ударних рупа на асфалтним коловозима асфалт-бетоном АБ8 или АБ11: |  |  |  |  |
| а/ | Ручно крпљење, позиција обухвата набавку одговарајућег материјала, производњу и превоз асфалтне масе, опсецање ивица ударних рупа глодалицом, компресором или тестером за сечење асфалта, тако да ивице буду равне и да заузимају приближно правилан геометријски облик, чишћење (издувавање) компресором, прскање-мазање целе површине и ивица ударне рупе битуменском емулзијом, утовар и одвоз опсећеног материјала и уградња асфалтне масе са потребним ваљањем одговарајућим ваљком.Обрачун по тони уграђене асфалтне масе. | t | 120,00 |  |  |
| б/ | Машинско крпљење, са возилом-машином за крпљење ударних рупа, "Patcher", "Savico" и сл., комплетно са потребним материјалом и радом. Обрачун по тони уграђене асфалтне масе. | t | 70,00 |  |  |
| 01.005. | Израда новог слоја асфалта, БНХС16 или БНС22 на подлогу од каменог агрегата. Позиција обухвата набавку материјала, производњу, транспорт и уградњу асфалтне масе са збијањем уграђеног асфалтног слоја гарнитуром ваљака до потребне збијености, припрему подлоге од туцаника у смисли равности, нивелације и збијености у свему према важећим стандардима. Обрачун по тони уграђене асфалтне масе. | t | 600,00 |  |  |
| 01.006. | Санација - пресвлачење тротора асфалт-бетоном АБ4. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, транспорт и уградњу слоја ситнозрног асфалт-бетона АБ4 машински (финишером) са ваљањем нанењсеног слоја асфалта одговарајућим ваљком до потребне збијености. Претходно се мора извршити припрема подлоге, чишћење компресором, засецање ивица због нивелационог уклапања, прскање и мазање подлоге и ивица битуменском емулзијом. Обрачун по тони уграђене асфалтне масе. | t | 300,00 |  |  |
| 01.007. | Санација - пресвлачење тротора асфалт-бетоном АБ4. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, транспорт и уградњу слоја ситнозрног асфалт-бетона АБ4 ручно са ваљањем нанењсеног слоја асфалта одговарајућим ваљком до потребне збијености. Претходно се мора извршити припрема подлоге, чишћење компресором, засецање ивица због нивелационог уклапања, прскање и мазање подлоге и ивица битуменском емулзијом. Обрачун по тони уграђене асфалтне масе. | t | 300,00 |  |  |
| 01.008. | Набавка, довоз и уградња камене дробине у доњи носећи слој коловоза или тротоара, гранулације 0-31,5мм, уз збијање уграђеног слоја до потребне збијености. Обрачун по м3 уграђеног материјала у збијеном стању. | м3 | 840,00 |  |  |
| 01.009. | Набавка, довоз и уградња слоја песка у доњи носећи слој коловоза или тротоара захтеване дебљине. Слој се мора збити до потребне збијености, према важећим стандардима, одговарајућим средствима за збијање песка. Обрачун по м3 уграђеног материјала у збиjeном стању. | м3 | 240,00 |  |  |
| 01.010. | Набавка, довоз и уградња шљунка у доњи носећи слој коловоза и тротоара. Збијање урадити до потребне збијености. Обрачун по м3 збијеног материјала. | м3 | 20,00 |  |  |
| 01.011. | Стабилизација банкина каменом дробином, гранулације 0-31,5мм. Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и уградњу у слој дебљине 10цм, уз збијање уграђеног слоја до потребне збијености. Нагиб банкине је 4% усмерен од ивице коловоза. Обрачун по м3 уграђеног материјала у збијеном стању. | t | 100,00 |  |  |
| 01.012. | Стабилизација и уређење банкина и других равних површина гребаним асфалтом. Позиција обухвата претходно изравнање постојеће површине, транспорт и уградњу гребаног асфалта, у слоју од 10цм и збијање нанесеног слоја до потребне збијености. Нагиб банкине 4% усмерен од ивице коловоза, а нагиб других површина према условима на терену.Обрачун по м3 уграђеног материјала. |  | 180,00 |  |  |
| 01.013. | Машински ископ земље за израду одводног јарка ровокопачем, са профилном или муљном кашиком. Нагиб косина јарка треба да буде 1:1, а дубина дна јарка 0,70м од ниже коте банкине. Ископани материјал се утовара у камион и одвози на депонију. Обрачун по м3 ископаног самониклог материјала. | м3 | 25,00 |  |  |
| 01.014. | Машински ископ земљаног материјала, II и III категорије ровкопачем, за постељицу. Ископани материјал се утовара у транспортно средство и одвози на депонију удаљену до 10км. Обрачун по м3 ископаног самониклог тла. | м3 | 300,00 |  |  |
| 01.015. | Ручни ископ земљаног материјала II категорије, за постељицу тротоара и др. Ископани материјал се утовара у транспортно средствои одвози на депонију удаљену до 15км. Обрачун по м3 ископаног самониклог материјала. | м3 | 12,00 |  |  |
| 01.016. | Машински и ручни (80%:20%) ископ каналског рова, просечне дубине 1,50м и ширине 0,60м, за постављање разних инсталација. Ископани материјал се утовара у транспортно средство и одвози на депонију удаљену до 15км. Обрачун по м3 ископаног самониклог материјала. | м3 | 20,00 |  |  |
| 01.017. | Поправка банкина грејдером у ширини од 1,00м. Грејдером вишак земље заједно са бусењем драве, просечне дебљине 10цм, и формирати на банкини попречни нагиб 4% у смеру од ивице коловоза. Скинути материјал са банкине утоварити и одвести на депонију. Обрачун се врши по м2 урађене банкине. | м2 | 1.500,00 |  |  |
| 01.018. | Израда цевастог пропуста испод прилзних рампи, колских и пешачких прилаза, од бетонских цеви фи300мм. У цену позиције обрачунати ископ, нивелисање, набавку и полагање цеви са израдом спојница, затрпавање рова песком са набијањем. Испод цеви радити изравнавајући слој мин дебљине 5цм. Обрачун по м1 урађеног пропуста за сав рад и материјал. | м1 | 10,00 |  |  |
| 01.019. | Израда АБ чеоних зидова на цевастим пропустима, просечно бетона МБ20, 0,25м3/ком). Дебљинљ зида је 15цм, укопан у земљу мин. 20цм. У цену улази набавка потребног материјала, припрема, монтажа и скидање оплате, уградња и неговање бетона. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м3 | 2,00 |  |  |
| 01.020. | Израда сливничке везе Ф200мм од ПВЦ цеви. Позизиција обухвата: ископ рова просечне дубине 1,00м и ширине 0,60м, набавку потребног материјала, постављање цеви на изравнавајући слој песка прос. дебљине 5цм у збијеном стању, нивелисање цеви, затрпавање рова песком са збијањем истог до захтеване збијености и одвозом вишка материјала на депонију до 15км. Обрачун по м1 урађене сливничке везе. | м1 | 12,00 |  |  |
| 01.021. | Уградња ПВЦ цеви Ф160мм, комплет, ископ рова прос. дубине 1,00м и ширине 0,60м, набавка потребног материјала, постављање и нивелисање цеви на изравнавајући слој песка мин. дебљине 5цм у збијеном стању, затрпавање рова песком са збијањем истог до захтеване збијености, одвоз вишка материјала на депонију до 15км. Обрачун по м1 уграђене цеви. | м1 | 12,00 |  |  |
| 01.022. | Уградња ПВЦ цеви Ф315мм. Позицијом су обухваћени: ископ каналског рова (80% машински-20% ручно) дубине до 2м и ширине 0,80м, набавку потребног материјала, довоз, уградњу и нивелисање цеви на слој песка мин. дебљине 5цм у збијеном стању, затрпавање рова песком са збијањем до захтеване збијености, одвоз вишка материјала на депонију. Обрачун по м1 уграђене цеви. | м1 | 12,00 |  |  |
| 01.023. | Уградња ПВЦ цеви Ф250мм. Позицијом су обухваћени: ископ каналског рова (80% машински-20% ручно) дубине до 2м и ширине 0,80м, набавку потребног материјала, довоз, уградњу и нивелисање цеви на слој песка мин. дебљине 5цм у збијеном стању, затрпавање рова песком са збијањем до захтеване збијености, одвоз вишка материјала на депонију. Обрачун по м1 уграђене цеви. | м1 | 12,00 |  |  |
| 01.024. | Израда сливника од бетонских цеви Ф500мм 1,50м дубине. У цену позиције обрачунати: набавку потребног материјала, ископ, све бетонске радове (дно сливника од МБ20 дебљине 10цм на тампонски слој шљунка 5цм у збијеном стању и бетонски венац око сливничке решетке МБ20), набавка и уградња сливничке решетке од ливеног гвожђа, затрпавање песком простора око уграђене бетонске цеви са збијањем.Обрачун по комаду комплетно урађеног сливника, за сав рад и материјал. | ком | 3,00 |  |  |
| 01.025. | Израда шахта од готових АБ елемената Ф1000мм. Позиција обухвата: ископ материјала за шахт са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 15км, набавка потребног материјала, израда тампонског слоја шљунка мин дебљине 5цм у збијеном стању, уградња АБ готових елемената Ф1000мм са дном и одговарајућом куполом, уградњу шахт поклопца од ливеног гвожђа за тежак саобраћај са бетонским венцем од МБ20. Обрачун по комаду урађеног шахта. | ком | 2,00 |  |  |
| 01.026. | Нивелисаље постојећих шахт поклопаца и сливничких решетки на нову коту. Уцени позиције је разбијање бетонског венца компресором и ручно, бетонирање новог венца бетоном мин. МБ20 на захтевану висину, и утовар и одвоз шута са градилишта на депонију до 15км. Обрачун по комаду урађеног шахт поклопца, за сав рад и материјал. | ком | 5,00 |  |  |
| 01.027. | Набавка, довоз и уградња бетонских ивичњака у бетону МБ20. Димензије ивичњака 18/24цм. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака. | м1 | 420,00 |  |  |
| 01.028. | Набавка, довоз и уградња бетонских ивичњака у бетону МБ20. Димензије ивичњака 12/18цм. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака. | м3 | 60,00 |  |  |
| 01.029. | Набавка, довоз и уградња бетонских ивичњака у бетону МБ20. Димензије ивичњака 9/21цм. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака. | м2 | 250,00 |  |  |
| 01.030. | Набавка, довоз и уградња нових камених ивичњака ивичњака у бетону МБ20. Димензије ивичњака 18/24цм. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака. | сат | 60,00 |  |  |
| 01.031. | Набавка, довоз и уградња бетонских ригола у бетону МБ20. Ширина ригола 25цм. Обрачун по м1 уграђеног ригола. | м1 | 60,00 |  |  |
| 01.032. | Уградња постојећих камених или бетонских ивичњака, димензија 18/24цм, у бетону МБ20. Позиција обухвата уградњу постојећих, порушених ивичњака или ивичњака које набавља инвеститор. Обрачун по м1 уграђених ивичњака. | м1 | 35,00 |  |  |
| 01.033. | Рушење бетонских или камених ивичњака, са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по м1 порушених ивичњака. | м1 | 120,00 |  |  |
| 01.034. | Рушење коловоза са асфалтним застором, компросором дебљине асфалтног слоја 5-12цм, са утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 15км. Обрачун по м2 порушене површине. | м2 | 60,00 |  |  |
| 01.035. | Рушење асфалтног застора гребањем у слоју дебљине 1цм. Позиција обухвата гребање слоја асфалта машински, глодалицом, са утоваром и одвозом гребаног асфалта на депонију коју одреди стручни надзор,(до 5км) и чишћење огребане подлоге издувавањм или четком. Обрачун по м2 огребане површине асфалта. | м2 | 240,00 |  |  |
| 01.036. | Рушење коловозног застора од ливеног асфалта, дебљине слоја од 1 до 3цм са одвзом порушеног материјала на депонију удаљену до 15км. Обрачун по м2 порушене површине. | м2 | 1.200,00 |  |  |
| 01.037. | Рушење бетонског коловоза компресором, дебљине 10-15цм, са утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 15км. Обрачун по м2 порушене површине. | м2 | 60,00 |  |  |
| 01.038. | Рушење коловоза од крупне или ситне камене коцке. Камене коцке очистити, утоварити на транспортно средство и одвести на депонију до 5км удаљености, како одреди стручни надзор. Обрачун по м2 порушеног коловоза. | м2 | 60,00 |  |  |
| 01.039. | Рушење постојећих застора, на тротоару, од цигле или бетонских плоча, са утоваром, одвозом и депоновањем порученог материјала на депонију коју одређује стручни надзор, до 5км удаљености. Обрачун по м2 порушене површине тротоара. | м2 | 180,00 |  |  |
| 01.040. | Уградња и преслагивање постојећих бетонских плоча, на слој каменог агрегата 4-8мм просечне дебљине 3цм, код санације тротоара и других сличних површина. Позиција обухвата набавку материјала за изравнавајући слој, његову припрему, полагање плоча и фуговање дилатација рефулисаним песком. Обрачун по м2 тако урађене површине, за сав наведени рад и материјал. | м2 | 360,00 |  |  |
| 01.041. | Уградња и преслагивање постојеће камене коцке, на припремљен слој песка. Позиција обухвата припрему, слагање и фуговање коцке песком, израду изравнавајућег слоја песка до 10цм дељине и ваљање урађене површине. Обрачун по м2 овако урађене површине. | м2 | 35,00 |  |  |
| 01.042. | Транспорт са утоваром материјала, до 15км. Обрачун по м3 транспортованог материјала. | м3 | 60,00 |  |  |
| 01.043. | Набавка и уградња бехатон плоча, односно плоча од пресованог бетона дебљине 6цм. Позиција обухвата набавку и уградњу плоча и припрему изравнавајућег слоја од каменог агрегата 4-8мм, просећне дебљине 3цм. Обрачун по м2 урађене површине. | м2 | 120,00 |  |  |
| 01.044. | Планирање и ваљање постељице, банкина и других равних површина, грејдером и ваљком до потребне збијености. Обрачун по м2 планиране и уваљане површине. | м2 | 5.000,00 |  |  |
| 01.045. | Затрпавање каналског каналског рова земљом из ископа, са збијањем материјала вибро набијачем, у слојевима од 30цм. Обрачун по м3. | м3 | 25,00 |  |  |
| 01.046. | Геодетско снимање и исколчавање трасе. Обрачун по м1. | м1 | 600,00 |  |  |
| 01.047. | Осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења радова. Позиција обухвата: израду елабората привремене саобраћајне сигнализације (један елаборат) и набавку или изнајмљивање, монтажа, премештање и демонтажа неопходне опреме-вертикалне сигнализације за регулисање саобраћаја у току радова. | пауш. | 1,00 |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: ______________

ПДВ:__________________

СВЕГА:________________

Напомена: Приликом издавања рачуна(фактура), изабрани понуђач – извођач радова ће у фактури представити цену са ПДВ-ом, осим уколико за поједине или за све радове који су предмет ове јавне набавке не постоји обавеза плаћања тог пореза или постоји право на ослобађање од плаћања истог, што ће извођач радова  доказати потврдом или мишљењем издатим од стране надлежног пореског органа или указивањем и позивањем на одређени члан закона који указује на изузеће од обрачуна ПДВ-а.

Напомена:

Наведени радови и количине материјала су дати према процењеним потребама. Количине радова и материјала ће се обрачунавати на основу налога наручиоца и  стварно изведених радова

# VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

# УГОВОР О

ОДРЖАВАЊУ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина) ЈНОП 04/2017

# Закључен између:

# Наручиоца – ЈКП “Простор“Сомбор са седиштем ул.Раде Дракулића 12 , Сомбор, ПИБ:108122937 Матични број: 20935430

кога заступа директор  Горан Нонковић

(у даљем тексту: Наручиоц)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

у заједничкој понуди

...............................................................................................

...............................................................................................

(остали понуђачи из групе понуђача)

подизвођачи

...............................................................................................

...............................................................................................

(назив подизвођача)

Основ уговора:

# ЈН Број:ЈНОП 04/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

# Члан 1.

Предмет овог Уговора је ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина).

Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца врши послове из става 1. овог члана под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Извођача  број __________ од ____.2017.године, за радове на одржавању градских улица, којa je саставни део овог Уговора, а по програму и радним налозима које утврди, односно изда Наручилац радова, путем стручног надзора.

Члан 2.

Одржавање градских улица из члана 1. овог Уговора уговара се до 15.11. 2017.године.

Члан 3.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи _______________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _______________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Исплату извршених радова Наручилац ће вршити на рачун Извођача број _________________ код _________________________________банке, и то на основу испостављених и оверених месечних и окончане ситуације о извршеним радовима,а на основу оверених листова грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату.

Члан 4.

Рок почетка радова је одмах по закључењу Уговора, а рок завршетка радова биће прилагођен Програму и динамици коју одреди Наручилац радова током уговорног  периода, а преко свог стручног надзора.

Извођач је дужан да поступа по налогу Наручиоца одмах након издавања налога (што се евидентира у грађевинском дневнику), а не дуже од 5 радних дана од дана издавања налога (осим у случају оправданих разлога и више силе, које потврђује стручни надзор уписом у грађевински дневник).

Уколико Извођач радова не поштује динамику дату од стране Наручиоца, односно стручног надзора, Извођач радова сноси сву одговорност за насталу штету.

Члан 5.

Гарантни рок за радове из члана 1. овог уговора је 2 године, рачунајући од дана завршетка  радова (што се констатује у грађевинском дневнику).

Радови на одржавању градских улица се изводе према редоследу и динамици које одређује инвеститор, а редослед радова је следећи:

  - Крпљење ударних рупа на постојећим асфалтним коловозима.

  - Поправка тротоара одговарајућом асфалтном мешавином.

  - Радови мањег обима који су битни за функционисање и безбедност саобраћаја на постојећим саобраћајницама и тротоарима, и посебно функционисање одводње атмосферске воде са коловоза и тротоара.

  - Ојачања – преслвлачења постојећих асфалтних коловоза новим

слојем асфалта.

  - Поправка постојећих туцаничких и земљаних коловоза и банкина

  - Остали радови предвиђени уговором, које у свему одређује инвеститор.

Количине дате у понуди нису фиксне и могу се мењати због специфичности радова одржавања, и у зависности од потреба инвеститора. Уколико се ребалансом буџета одузму нека средства за финансирање ове набавке наручилац не може сносити никакву одговорност.

Извођач је дужан да, у складу са врстом и обимом радова који се обављају, ангажује одговарајућу радну снагу, механизацију и транспортна средства како би се радови извели безбедно, квалитетно и на време.

Извођач је такође дужан да благовремено инвеститору достави све потрeбне доказе да је све радове извео квалитетно и у складу са важећим стандардима и да је при томе користио квалитетне материјале.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони недостатке у току гарантног рока, који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Извођач не отклони недостатке из претходног става у року до највише 15 дана, Наручилац има право да ангажује другог извођача. Трошкови настали отклањањем недостатака падају на терет Извођача радова - потписника овог Уговора.

По окончању радова понуђач ће потписати Изјаву којом изјављује да је сагласан са одредбама овог члана.

Члан 6.

Сав материјал који се добије приликом извођења радова (шут и сл.) транспортоваће се на локацију коју одреди стручни надзор Наручиоца.

Извођач радова је дужан да осигура одвијање јавног саобраћаја на свим местима где изводи  радове под саобраћајем.

Извођач је дужан провести све мере осигурања саобраћаја на начин да се ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру. На свим местима привременог саобраћаја Извођач је дужан осигурати безбедно и неометано одвијање саобраћаја.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе, као и евентуалне штете учесницима у саобраћају.

Извођач је обавезан да предузме мере техничике заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду.

Члан 7.

Уговорне стране ће у року од 10 дана од дана завршетка радова извршити коначан обрачун, уз састављање записника о истом.

Обрачун изведених радова извршиће се на основу стварно изведених количина из грађевинске књиге и  јединичних цена из прихваћене понуде Извођача, која је саставни део овог Уговора.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да предметне радове изведе стручно и квалитетно, по важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за уговорену врсту радова и утврђеној динамици, као и да поступа по налозима стручног надзора.

Уколико Извођач не поступа у складу са одредбама из претходног става, Наручилац има право да радове повери другом извођачу и пре раскида  овог уговора, с тим да Извођач сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

Члан 9.

Наручилац је обавезан именовати свог овлашћеног представника - вршиоца стручног надзора. Исти је обавезан да, између осталог, уредно контролише и оверава грађевински дневник, грађевинску књигу и обрачунате месечне ситуације о извршеним радовима.

Извођач је обавезан именовати своје одговорне извођаче радова за предметне послове, који ће уредно да воде грађевински дневник и грађевинску књигу, према важећим прописима.

Извођач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

За радове који су предмет овог уговора примењиваће се и “Посебне узансе о грађењу” (“Сл.лист СФРЈ“бр18/77).

# На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1 овог закона, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конурсној документацији и уговору о јавној набавци.

# Члан 10.

Саставни део овог Уговора је :

# - Понуда Извођача радова из чл. 1. овог уговора

- банкарска гаранција за добро извршење посла

# Члан 11.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у случају да их не могу решити надлежан је Привредни суд у Сомбору.

# Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

# За  ИЗВОЂАЧА:				         За  НАРУЧИОЦА:

_____________________________	       ________________________________

IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ЈНОП 04/2017 – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина)

| Вредност радова без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| Вредност радова са ПДВ-ом |  |
| Процентуално учешће |  |
| Вредност материјала без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а |  |
| Вредност материјала са ПДВ-ом |  |
| Процентуално учешће |  |
| Укупна вредност радова и материјала без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупна вредност радова и материјала са ПДВ-ом |  |
| Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина,трошкови превоза,монтажа и др.) |  |
| У К У П Н О: |  |

Место:

Датум:

# ПОНУЂАЧ

____________________________

# Упутство за попуњавање Обрасца структуре  цене:

На основу члана 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ број 86/2015) у Обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи структуре цене. Образаца попунити тако што ће се посебно навести вредност радова, посебно вредност материјала, а ако постоје и посебно исказани трошкови царине,превоза,монтаже и сл.

# X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЈНОП 04/2017 – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина)

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

# Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

# XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

# ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈНОП 04/2017 – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

# ИЗЈАВУ

# Понуђач_________________________________________________________

[  навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке ЈНОП 04/2017 – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина) поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке ЈНОП 04/2017 – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина), тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум 		           Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача ______________________ ___________, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке ЈНОП 04/2017 – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина), тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум 		           Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

XV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке ЈНОП 04/2017 – ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА (коловоза, тротоари и бициклистичке стазе - крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина), тј. Услове наведене у члану 76. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1.  Да располаже довољним кадровским капацитетом:

| Ред. бр. | Стручна квалификација | Минимални број људи |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лице са важећом лиценцом одговорног извођача радова 415 , 412 , 418 или 812 | 1 |
| 2. | Лице грађевинске струке - ССС- техничар (пословођа) на градилишту | 1 |
| 3. | Радници за грађевинске послове | 10 |
| 4. | Радници - руковаоци грађевинских машина | 10 |
| 5. | Возачи теретних возила | 5 |
| 6. | Остали радници (механичари и сл.) | 5 |

2. Да располаже довољним техничким капацитетом:

| Назив опреме | Минимално ком. |
| --- | --- |
| Асфалтна база | 1 |
| Финишер за асфалт , радна ширина мин. 6 m | 1 |
| Финишер за асфалт - мали за тротоаре , радна ширина до 3,5 m | 1 |
| Вибро - ваљак, глатки тежина 1-2 t | 1 |
| Вибро - ваљак, глатки тежина до 6 t | 1 |
| Вибро - ваљак, глатки тежина преко 8 t | 1 |
| Ваљак за асфалт са гуменим точковима | 1 |
| Утоваривач средње снаге (око 160 KS) | 1 |
| Грејдер | 1 |
| Комбинована машина (комбинирка „Skip“ и сл.) | 1 |
| Комбинована машина (комбинирка „BOB CAT“ и сл.) | 1 |
| Булдозер средње снаге (око 150 KS) | 1 |
| Ровокопач точкаш (тежине око 15 t, са муљном кашиком и кашиком за ископ ровова) | 1 |
| Аутоцистерна за воду | 1 |
| Велика Глодалица за асфалт мин. ширине 1m | 1 |
| Мала Глодалица за асфалт ширине до 0,5 m | 1 |
| Возило-машина за крпљење асфалтног коловоза (PATCHER, SAVALCO и сл.) | 1 |
| Термоконтејнер за превоз асфалтне масе капацитета око 10 t | 1 |
| Камиoн кипер носивости 10-20 t | 3 |
| Камиoн кипер носивости до 10 t | 2 |
| Полутеретно возило носивости до 3 t | 1 |
| Нисконосећа приколица за превоз машина носивости 25 t | 1 |
| Компактор са вибро-плочама („Унимаг“ и сл.) | 1 |
| Тестера за резање асфалта и бетона | 1 |
| Компресор са пикамером (уз могућност чишћења асфалта ваздухом под притиском) | 1 |
| Четка за чишћење коловоза | 1 |
| Вибро-плоча | 1 |
| Вибро-жаба | 1 |
| Вибро-јеж | 1 |
| Прскалица за прскање битуменске емулзије | 1 |

| Пословни капацитет |  |
| --- | --- |
| Референц листа (минимум 2 уговора) на предметним пословима у претходне три године са минималним износом по уговору од по 7.000.000,00 динара без ПДВ-а |  |
| Уговор закључен са: 1. | Датум/ износ |
| 2. |  |

Датум 		                                                     Потпис

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ЗА ЈНОП 04/2017

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по позиву наручиоца, дана __________2017. године, обишао је терен где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		           Потпис,

________________                                                       __________________

За Наручиоца: _______________________

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је обавезан